## Slide 1: Uvod u veb i internet tehnologije

## Slide 2: Jezici za obeležavanje

## Slide 3: Načini rada sa tekstualnim dokumentima

## Slide 4: Rad sa tekstualnim dokumentima
U današnjem dobu računara, izdvajaju se dva paradigmatična pristupa za kreiranje tekstualnih dokumenata
  WYSIWYG (What You See Is What You Get) pristup
  korišćenje jezika za obeležavanje
U nastavku će ukratko biti opisana oba pristupa, a potom će (zbog mnogobrojnih prednosti koje ovaj pristup donosi) naglasak biti stavljen na eksplicitno obeležavanje teksta korišćenjem jezika za obeležavanje

## Slide 5: Rad sa tekstualnim dokumentima (2)
  WYSIWYG pristup
    Alati zasnovani na WYSIWYG pristupu zahtevaju od korisnika da tekst uredi u obliku koji je spreman za konačno prikazivanje na ciljnom medijumu (npr. štampanje na papiru)
    Tekst se uređuje oslanjajući se direktno na njegovu grafičku prezentaciju, najčešće korišćenjem miša i elemenata grafičkog korisničkog okruženja
    Tipični primeri ovakvih alata su alati za kancelarijsko poslovanje (npr. Microsoft Office, OpenOffice.org)

## Slide 6: Rad sa tekstualnim dokumentima (3)
  Pristup eksplicitnim obeležavanjem teksta
    Tehnika eksplicitnog obeležavanja strukture dokumenata olakšava njihovu automatsku obradu
    Obeleženi dokumenti postaju uskladištene informacije koje je moguće automatski obrađivati korišćenjem raznovrsnim računarskih aplikacija, ali i prikazivati u obliku pogodnom za čitanje od strane čoveka
    Ovaj pristup dobija na značaju kada se izvrši jasno i eksplicitno razdvajanje obeležavanja logičke strukture i obeležavanja vizuelne prezentacije dokumenta
    Logička struktura dokumenta podrazumava njegovu organizaciju na manje jedinice (npr. poglavlja, sekcije, pasuse), kao i označavanje njegovih istaknutih delova (npr. primeri, citati, definicije i teoreme)
    Vizuelna prezentacija odreduje izgled dokumenta u trenutku prikazivanja ili štampanja

## Slide 7: Rad sa tekstualnim dokumentima (4)
Pristup eksplicitnim obeležavanjem teksta
  Razdvajanje logičke strukture dokumenata od njihove grafičke prezentacije daje mogućnost da se uz minimalan trud istim podacima pridruže sasvim različiti vizuelni prikazi
  Prilikom eksplicitnog obeležavanja teksta, koriste se jezici za obeležavanje teksta (markup languages)
    To su veštački jezici u kojima se korišćenjem posebnih oznaka opisuje logička struktura teksta ili njegov grafički izgled.
    Najpoznatiji jezici za obeležavanje su HTML, Tex tj. LaTeh, PostScript, RTF, itd.
    Svaki od ovih jezika odlikuje se konkretnom sintaksom označavanja i koristi se za označavanje jednog tipa dokumenta (npr. HTML se koristi za označavanje hipertekstualnih dokumenata)
  U praksi se često javlja potreba za označavanjem velikog broja različitih tipova dokumenata (npr. označavanje pisama, tehničkih izveštaja, zbirki pesama, itd.)

## Slide 8: Rad sa tekstualnim dokumentima (5)
Pristup eksplicitnim obeležavanjem teksta
  Jasno je da svaki pojedinačni tip dokumenata zahteva svoj način označavanja i skup oznaka pogodnih za njegovo označavanje
  Ovo dalje omogćcava izradu specifičnih softverskih alata pogodnih za određenu vrstu obrade specifičnih tipova dokumenata
  Kako bi se na precizan i uniforman način omogućilo definisanje konkretnih jezika za označavanje različitih tipova dokumenata, razvijeni su i meta jezici
  Najpoznatiji meta jezici za obeležavanje su SGML i XML, u čijem okviru su definisani jezici HTML, XHTML, MathML, SVG itd.

## Slide 9: SGML

## Slide 10: Karakteristike i istorijat SGML
Standardni opšti jezik za obeležavanje (Standard Generalized Markup Language) je meta jezik za obeležavnje standardizovan od strane medunarodne organizacije za standarde (pod oznakom „ISO 8879:1986 SGML”)
Jezik je razvijen za potrebe kreiranja mašinski čitljivih dokumenata u velikim projektima industrije, državne uprave, vojske itd.
Osnovna motivacije prilikom standardizovanja ovog jezika je bila da se obezbedi trajnost dokumentima i njihova nezavisnost od aplikacija kojima su kreirani
Informacije skladištene u okviru SGML dokumenta su nezavisne od platforme tj. od softvera i hardvera
Pretečom jezika SGML smatra se jezik GML (Generalized Markup Language) nastao u kompaniji IBM 1960-tih

## Slide 11: Karakteristike i istorijat SGML (2)
Jedna od značajnijih primena jezika SGML je bila izrada drugog, elektronskog, izdanja Oksfordskog rečnika engleskog jezika (OED)
  Fragment oksfordskog rečnika obeležen SMGL elementima

## Slide 12: Karakteristike i istorijat SGML (3)
Može se reći da je najznačajnija primena jezika SGML došla kroz jezik HTML, čije su prve verzije definisane upravo u okviru jezika SGML
Jezik HTML služi za obeležavanje hipertekstualnih dokumenata i postao je standardni jezik za obeležavanje dokumenata na vebu
Svaki jezik za obeležavanje koji je definisan u SGML-u naziva se i SGML aplikacija, pa se i jezik HTML smatra SGML aplikacijom
SGML se koristi da bi se obeležila struktura dokumenata odredenog tipa

## Slide 13: Ilustracije korišćenja SGML
Primer: Zbirka pesama sadri nekoliko pesama, pri čemu se svaka pesma sastoji od nekoliko strofa, a svaka strofa od nekoliko stihova
  SGML uvodi oznake kojima se obeležavaju elementi dokumenta

## Slide 14: Ilustracije korišćenja SGML (2)
Primer: Jedan jednostavni HTML dokument
U oba prethodna primera, sadržaj dokumenta je obeležen oznakama koje odreduju njegovu strukturu

## Slide 15: Struktura SGML
Dokumenti se sastoje od medusobno ugnježdenih elemenata
  Za obeležavanje elemenata se koriste etikete (tagovi) oblika <ime-elementa> i </ime-elementa> (na primer <strofa> i </strofa> ili <body> i </body>)
  Elementi sadrže tekst, druge elemente ili kombinaciju i jednog i drugog
Elementi mogu biti dodatno okarakterisani atributima
  Atributi su oblika ime-atributa=“vrednostatributa” (na primer naslov= “Žaba čita novine")
U okviru teksta mogu se pojaviti i znakovni entiteti
  Oni su oblika &ime-entiteta; (na primer &copy;) koji označavaju odredene znakove

## Slide 16: Struktura SGML (2)
Sadržaj i značenje elemenata nije propisano meta jezikom, već svaki jezik definisan u okviru SGML-a definiše sopstveni skup etiketa koje koristi za obeležavanje i definiše njihovo značenje i moguće međusobne odnose
Svakom dokumentu, pridružen je njegov tip
Tip dokumenta određuje sintaksu dokumenta tj. određuje koji elementi, atributi i entiteti se mogu javiti u okviru dokumenta i kakav je njihov međusobni odnos
Posebni programi koji se nazivaju SGML parseri ili SGML validatori mogu da ispitaju da li je dokument u skladu sa svojim tipom tj. da li zadovoljava sva sintaksna pravila propisana odgovarajućim tipom

## Slide 17: Struktura SGML (3)
Pripadnost odredenom tipu dokumenta, izražava se deklaracijom <!DOCTYPE> koja se navodi na početku samog dokumenta
  U okviru ove deklaracije se nalaze informacije o imenu tipa dokumenta, organizaciji koja ga je kreirala i sl.
  Obično se u okviru ove deklaracije nalazi uputnica na definiciju tipa dokumenta (Document type definition - DTD)
  Ove datoteke definišu elemente od kojih se grade konkretni dokumenti
  U prvom primeru tip dokumenta je definisan datotekom zbirka-pesama.dtd
  U drugom primeru tip dokumenta je definisan datotekom http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd
    Oznaka PUBLIC u drugom primeru ukazuje na to da je tip dokumenta javan i dostupan

## Slide 18: Struktura SGML (4)
Primer:
  Tip dokumenta zbirke pesama uvodi elemente zbirka, pesma, strofa i stih i zahteva da se zbirka sastoji od nekoliko pesama, da se svaka pesma sastoji od nekoliko strofa, a da se svaka strofa sastoji od nekoliko stihova
  U okviru ove definicije tipa dokumenta, specificirano je da pesma ima atribut autor kao i šta sve može biti vrednost ovog atributa
Dakle, korišćenje SGML-a podrazumeva kreiranje sopstvenih ili korišćenje javnih tipova dokumenata i obeležavanje dokumenata u skladu sa njihovim željenim tipom

## Slide 19: Struktura SGML (5)
Proces kreiranja novih tipova dokumenata podrazumeva izradu
  SGML deklaracije - formalnog opisa leksike samih dokumenata koja prevashodno određuje koji znaci se koriste prilikom kreiranja dokumenata
  Definicije tipa dokumenta - formalnog opisa sintakse samih dokumenata koja određuje od kojih elemenata, etiketa, atributa i entiteta se dokument sastoji i kakav je njihov međusobni odnos
  Semantičke specifikacije - neformalnog opisa semantike elemenata, etiketa i atributa koji se koriste u okviru dokumenata
    Ovakva specifikacija može u sebi da sadrži i neka dodatna ograničenja koja se ne mogu izraziti u okviru formalne definicije tipa dokumenta

## Slide 20: Osnovni konstrukti SGML
Elementi i etikete
  Osnovna gradivna jedinica SGML dokumenata su elementi
  Elementi su obično označeni etiketama (tag). Razlikuju se otvarajuće etikete koje označavaju početak elementa i koje su oblika <ime-elementa> i zatvarajuće etikete koje označavaju kraj elementa i koje su oblika </ime-elementa>
  Treba istaći da elementi nisu isto što i etikete
    Element sačinjava početna etiketa, završna etiketa i sav sadržaj (tekst i drugi elementi) koji se nalaze izmedu njih
  Ime elementa se navodi i početnoj etiketi i u završnoj etiketi
  Imena elemenata dozvoljeno je pisati i malim i velikim slovima i ne pravi se razlika izmedu velikih i malih slova

## Slide 21: Osnovni konstrukti SGML (2)
Elementi i etikete
  Primer: element ul jezika (tipa dokumenta) HTML, služi da označi neku listu nabrojanih stavki, i njegov sadržaj čine tri elementa li, čiji su sadržaji niske Lista 1, Lista 2 i Lista 3
  Kod nekih SGML elemenata moguće je izostaviti završne etikete, dok je kod nekih čak moguće izostaviti i početne etikete
  Primer: u jeziku HTML, elementi p služe da označe pasuse. Pasusi ne zahtevaju navodenje završne etikete </p>. Početak novog pasusa <p> implicitno označava kraj prethodnog, slično kao i oznaka kraja obuhvatajućeg elementa </body>

## Slide 22: Osnovni konstrukti SGML (3)
Elementi i etikete
  Neki SGML elementi nemaju svoj sadržaj
  Primer: HTML element koji označava prelazak u novi red br
  Kod praznih elemenata najčešće je zabranjeno navoditi završnu etiketu

## Slide 23: Osnovni konstrukti SGML (4)
Atributi
  Atributi sadrže dodatne informacije o SGML elementima
  Atributi imaju svoj naziv i vrednost
    Naziv atributa je razdvojen od vrednosti znakom jednakosti
    Vrednost atributa treba biti navedena u okviru navodnika ("") ili apostofa (’’)
    U okviru navodnika moguće je korišćenje apostofa i obratno
    Ponekad navodnici i/ili apostofi, kod vrednosti atributa, mogu biti izostavljeni
    Atributi elementa se navode u okviru njegove početne etikete
  Primer: atribut href elementa a jezika HTML odreduje odredište hiperveze

## Slide 24: Osnovni konstrukti SGML (5)
Atributi
  Atributi sadrže dodatne informacije o SGML elementima
  Atributi imaju svoj naziv i vrednost
    Naziv atributa je razdvojen od vrednosti znakom jednakosti
    Vrednost atributa treba biti navedena u okviru navodnika ("") ili apostofa (’’)
    U okviru navodnika moguće je korišćenje apostofa i obratno
    Ponekad navodnici i/ili apostofi, kod vrednosti atributa, mogu biti izostavljeni
    Atributi elementa se navode u okviru njegove početne etikete
  Primer: atribut href elementa a jezika HTML odreduje odredište hiperveze
  Imena atributa su nezavisna od veličine slova, dok vrednosti nekada zavise, a nekada ne zavise od veličine slova

## Slide 25: Osnovni konstrukti SGML (6)
Entiteti
  SGML daje mogućnost imenovanja delova sadržaja na portabilan način
  Koncept eniteta u SGML uvodi izvesnu vrstu makro zamena
  Zamena entiteta se vrši kada se dokumenti analiziraju odgovarajućim parserom
  Primer: moguće je deklarisati entitet pod imenom uvit koji se zamenjuje tekstom Uvod u Veb i Internet tehnologije, i zatim se u okviru ovog dokumenta na ime predmeta pozivati korišćenjem reference na entitet
  Postoji nekoliko vrsta entiteta i referenci na entitete:
    obični entiteti (regular entities)
    parametarski entiteti (parameter entities)
    znakovni entiteti (character entities)

## Slide 26: Osnovni konstrukti SGML (7)
Entiteti
  Obični entiteti
  Reference na obične entitete počinju sa znakom & i završavaju se sa ; i
  Moguće ih je navoditi u okviru teksta dokumenta (ne u okviru DTD)
  Primer: ako se negde u okviru dokumenta javi sadržaj
  ovim je u stvari kodiran tekst
  Parametarski entiteti
  Reference na parametarske entitete počinju znakom % i završavaju se sa ;
  Moguće ih je navoditi samo u okviru DTD dokumenta (ne u okviru objektnih dokumenata)

## Slide 27: Osnovni konstrukti SGML (8)
Entiteti
  Znakovni entiteti
  Njima se uvode imena koja označavaju odredene znakove
  Koriste se da bi se naveli znakovi koji imaju specijalno značenje, zatim neki retko korišćeni znakovi, znakovi koji nisu podržani tekućim kodiranjem ili znakovi koje je nemoguće uneti u okviru softvera za kreiranje dokumenata
  Primer: u jeziku HTML "&lt;" označava znak <, dok "&quot;" označava znak „
  Pored referenci na znakovne entitete, za predstavljanje znakova u dokumentima je moguće koristiti i numeričke znakovne reference
  One se navode kao brojevi (dekadni ili heksadekadni) zapisani izmedu &# i ;
  Obično ove vrednosti odgovaraju ISO 10646, tj. UNICODE-u
  Heksadekadni kodovi počinju sa x ili X

## Slide 28: Osnovni konstrukti SGML (9)
Komentari
  U okviru SGML dokumenata moguće je navoditi i komentare, i to na sledeći način:
Označene sekcije
  Označene sekcije (marked sections) se koriste da bi se označili delovi dokumenta koji zahtevaju posebnu vrstu procesiranja
  One su sledećeg oblika:
  Najčešće korišćene ključne reči su:
    CDATA - označava doslovan sadržaj koji se ne parsira
    IGNORE - označava da se sekcija ignoriše tokom parsiranja
    INCLUDE - označava da se sekcija uključuje tokom parsiranja
    TEMP - označava da je sekcija privremeni deo dokumenta

## Slide 29: Osnovni konstrukti SGML (10)
Instrukcije procesiranja
  Instrukcije procesiranja (processing instructions) su lokalne instrukcije aplikaciji koja obrađuje dokument
  One su napisane na način specifičan za aplikaciju
  Navode se izmedu <? i ?>
  Primer: u delu HTML dokumenta instrukcija <?php echo date("h:i:s"); ?> govori PHP interpetatoru koji obrađuje dokument da je u pitanju deo PHP koda koji je onda potrebno interpretirati

## Slide 30: Definicije tipa dokumenta
Svaki element i atribut u okviru neke SGML aplikacije se definiše u okviru definicije tipa dokumenta (DTD)
Deklaracije entiteta
  Entiteti se deklarišu korišćenjem <!ENTITY za kojim sledi ime entiteta, vrednost entiteta pod navodnicima i završni znak >
  Primer: Ovim je deklarisan entitet
  U slučaju parametarskih entiteta, koristi se oznaka %
  Primer: Ovim je deklarisan parametarski entitet
  Već deklarisani entitet nože učestvovati u deklaraciji drugih entiteta
  Primer: Pethodno deklarisan entitet se dalje koristi u okviru DTD za deklaraciju drugih entiteta

## Slide 31: Definicije tipa dokumenta (2)
Deklaracije elemenata
  Većina DTD se sastoji od deklaracija elemenata i njihovih atributa
  Deklaracija elementa počinje sa <!ELEMENT, zavrˇsava se sa >, a izmedu se navodi:
    Ime elementa
    Pravila minimalizacije, koja određuju da li je neka od etiketa opciona
      Dve crtice - nakon imena označavaju da su obe etikete obavezne
      Crtica - za kojom sledi O označava da se završna etiketa može izostaviti
      Dva slova O označavaju da se obe etikete mogu izostaviti
    Sadržaj elementa. Dozvoljeni sadržaj elementa se naziva model sadržaja (content model) Za definiciju modela sadržaja koriste se:
      prosti modeli sadržaja
      složeni modeli sadržaja

## Slide 32: Definicije tipa dokumenta (3)
Deklaracije elemenata
  prosti modeli sadržaja
    EMPTY - elementi koji nemaju sadržaj, tj. prazni elementi
    ANY - element može imati proizvoljan sadržaj koji se sastoji od teksta i drugih elemenata
    CDATA (character data) – sadržaj koji se neće analizirati pomoću SGML parsera Sadržaj se tumači doslovno kako je napisan tj. reference na enititete se ne zamenjuju entitetima, a etikete koje se u njemu nalaze ne označavaju elemente.
    RCDATA (replacable character data) - slično kao CDATA, osim što se reference zamenjuju (etikete i dalje ne označavaju elemente)
  složeni modeli sadržaja - koriste se u slučaju kada element može da sadrži druge uneždene elemente
  Modeli grupe su predstavljeni izrazima u zagradama

## Slide 33: Definicije tipa dokumenta (4)
Deklaracije elemenata
  Atomi u izrazima modela grupe za složeni modeli sadržaja su:
    imena elemenata - označavaju uneždene elemente
    #PCDATA (parsed character data) - tekst koji će se analizirati pomoću parsera Reference na enititete se u okviru ovog teksta se zamenjuju entitetima i etikete koje se u njemu nalaze označavaju elemente
  Ovi atomi se dalje mogu kombinovati sledećim veznicima
    A? - atom A se može, ali ne mora pojaviti
    A+ - atom A se mora pojaviti jedan ili više puta
    A* - atom A se mora pojaviti nula ili više puta
    A | B - ili atom A ili atom B se mora pojaviti, ali ne oba
    A, B - oba atoma A i B se moraju pojaviti u tom redosledu
    A & B - oba atoma A i B se moraju pojaviti u bilo kom redosledu

## Slide 34: Definicije tipa dokumenta (4)
Deklaracije elemenata
  Moguće je definisati dodatna pravila uključivanja i isključivanja sadržaja
    +(S) - sadržaj S se može pojaviti.
    -(S) - sadržaj S se ne sme pojaviti
  Definicije elemenata mogu da sadrže reference parametarskih entiteta
  Primer: Delovi DTD za zbirku pesama Element zbirka u sebi sadrži jedan ili više elemenata pesma, pri čemu se obe etikete moraju navoditi Element pesma može, a ne mora, da sadrži element naslov za kojim sledi jedan ili više elemenata strofa. Obe etikete se opet moraju navesti

## Slide 35: Definicije tipa dokumenta (5)
Deklaracije elemenata
  Primer: Delovi DTD za zbirku pesama Sadržaj elementa stih je proizvoljan tekst koji može da uključi i reference entiteta, ali ne sme da uključi druge elemente
  Primer: Elemenat u HTML-u koji predstavlja hiper-vezu Ovde je korišćeno je dodatno pravilo isključivanje sadržaja, pa element A sadrži nula ili više elemenata obuhvaćenih parametarskim entitetom %inline;, ali ne sme da sadrži drugi element A

## Slide 36: Definicije tipa dokumenta (6)
Deklaracije atributa
  Deklaracija atributa u okviru DTD počinje sa <!ATTLIST, nakon koga se navodi element za koji se deklariše atribut, potom sledi lista deklaracija pojedinačnih atributa i na kraju se navodi simbol >
  Svaka deklaracija pojedinačnih atributa je trojka koja definiše:
    Ime atributa
    Tip vrednosti atributa, ili eksplicitno naveden skup dopustivih vrednosti Najčešće korišćeni tipovi su:
      CDATA (character data) - kao i u slučaju elemenata, označava tekst koji se neće analizirati pomoću SGML parsera
      NAME - označava imena
      ID - Označava jedinstvene identifikatore tj. imena koja moraju biti jedinstvena u celom dokumentu
      NUMBER - Označava brojevne vrednosti
    Naznaku da li je vrednost atributa implicitna, fiksirana ili zahtevana

## Slide 37: Definicije tipa dokumenta (7)
Deklaracije atributa
    Ako je naznačeno da je vrednost atributa implicitna (ključna reč #IMPLIED), to znači da podrazumevanu vrednost određuje softver koji vrši obradu dokumenta
    Ako je naznačeno da je vrednost atributa fiksirana (ključna reč #FIXED), to podrazumeva da atrubut može da ima samo jedinu moguću vrednost koja je u nastavku navedena
    Ako je naznačeno da je vrednost atributa zahtevana (ključna reč #REQUIRED), tada je na ovom mestu moguće i eksplicitno specificirati podrazumevanu vrednost atributa
  Naravno, definicije atributa mogu da sadrže reference parametarskih entiteta

## Slide 38: Definicije tipa dokumenta (8)
Deklaracije atributa
  Primer: Delovi DTD za zbirku pesama Ovim je za element pesma deklarisan atribut autor, čija je vrednost neki tekst, pri čemu je navođenje atributa obavezno
  Primer: Delovi DTD za tabelu u HTML-u Ovim se za element td uvode atributi rowspan i colspan čije su vrednosti brojevi, dok je podrazumevana vrednost za oba atributa 1

## Slide 39: Definicije tipa dokumenta (9)
Deklaracije atributa
  Primer: Delovi DTD za deo HTML-a Ovim se označava da vrednost atributa version elementa html može da bude isključivo vrednost određena parametarskim entitetom HTML.Version (koji definiše tekuću verziju)

## Slide 40: Uključivanje DTD
DTD može biti naveden ili kroz unutrašnju ili kroz spoljašnju deklaraciju
  Unutrašnja deklaracija podrazumeva da se DTD deklaracije nalaze u zaglavlju datoteke u kojoj je smešten dokument
  Primer: Unutrašnja deklaracija <?xml version="1.0"?>
  <!DOCTYPE note [
  <!ELEMENT note (to,from,heading,body)>
  <!ELEMENT to (#PCDATA)>
  <!ELEMENT from (#PCDATA)>
  <!ELEMENT heading (#PCDATA)>
  <!ELEMENT body (#PCDATA)>
  ]>
  <note>
  <to>Tove</to>
  <from>Jani</from>
  <heading>Reminder</heading>
  <body>Don't forget me this weekend</body>
  </note>

## Slide 41: Uključivanje DTD (2)
  Primer: Unutrašnja deklaracija <?xml version="1.0"?> <!DOCTYPE note [ <!ELEMENT note (to,from,heading,body)> <!ELEMENT to (#PCDATA)> <!ELEMENT from (#PCDATA)> <!ELEMENT heading (#PCDATA)> <!ELEMENT body (#PCDATA)> ]>
  <note>
  <to>Tove</to>
  <from>Jani</from>
  <heading>Reminder</heading>
  <body>Don't forget me this weekend</body>
  </note>

## Slide 42: Uključivanje DTD (2)
DTD može biti naveden ili kroz unutrašnju ili kroz spoljašnju deklaraciju
  Spoljašnja deklaracija podrazumeva da se DTD deklaracije nalaze u spoljašnjoj datoteci, bilo na lokalnom sistemu ili javno na vebu
  U tom slučaju se u okviru <!DOCTYPE> navodi ime datoteke koja sadrži DTD
  Primer: Spoljašnja deklaracija

## Slide 43: Uključivanje DTD (3)
  Primer: Spoljašnja deklaracija
  note.dtd <!ELEMENT note (to,from,heading,body)>
  <!ELEMENT to (#PCDATA)>
  <!ELEMENT from (#PCDATA)>
  <!ELEMENT heading (#PCDATA)>
  <!ELEMENT body (#PCDATA)>
  note.xml
  <?xml version="1.0"?>
  <!DOCTYPE note SYSTEM "note.dtd">
  <note>
  <to>Tove</to>
  <from>Jani</from>
  <heading>Reminder</heading>
  <body>Don't forget me this weekend!</body>
  </note>

## Slide 44: XML

## Slide 45: Šta je XML?
Hijerarhijski format čitljiv za čoveka
  Jezik “potomak” HTML-a, koji se uvek može parsirati
  “Lingua franca” za podatke: služi za čuvanje dokumenata strukturisanih podataka
  Smešani su podaci i struktura
Jezgro šireg ekosistema
  Podaci – XML
  Shema – DTD i XML Shema
  Programerski pristup – DOM i SAX
  Upiti – XPath, XSLT, XQuery
  Distribuisano programiranje – veb servisi
HTTP
XML
SAX
/
DOM
XQuery
XPath
Database
Document
Web
Service
REST
/
SOAP
+
WSDL
DTD
/
Schema
Procedural language
(Java, JavaScript,
C++, …)

## Slide 46: Istorija: SGML vs. HTML vs. XML
SGML (1960)
XML(1996)
HTML(1990)
XHTML(2000)

## Slide 47: Zašto XML
Olakšava težnju da se „sadržaj“ razdvoji od „prezentacije”
  Prezentacija obezbeđuje lepotu pri posmatranju
  Sadžaj se može interpretirati od strane računara, a za računare prezentacija predstavlja hendikep
Semantičko označavanje podataka
XML je „polu-struktuiran“
      <parents>
      <parent name=“Jean” >
      <son>John</son>
      <daughter>Joan</daughter>
      <daughter>Jill</daughter>
      </parent>
      <parent name=“Feng”>
      <daughter>Ella</daughter>
      </parent>
      …

## Slide 48: Zašto XML (2)
<book year=“1967”>
<title>Politics of experience</title>
<author>
<firstname>Ronald</firstname>
<lastname>Laing</lastname>
</author>
</book>
Informacije o knjizi sačuvane u XML formatu
Informacija je:
    razdvojena od prezentacije, pa
    isečena u male delove, i na kraju
    označena sa semantičkim značenjem
Informacija u ovom formatu se lako može procesirati računarima
XML opisuje samo sintaksu, a ne apstraktni logički model podataka

## Slide 49: Ključni pojmovi XML-a
To su:
  Dokumenti
  Elementi
  Atributi
  Deklaracije prostora imena
  Tekst
  Komentari
  Instrukcije procesiranja
Svi ovi pojmovi su nasleđeni iz SGML-a

## Slide 50: Anatomija XML-a
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<dblp>
<mastersthesis mdate="2002-01-03" key="ms/Brown92">
<author>Kurt P. Brown</author>
<title>PRPL: A Database Workload Specification Language</title>
<year>1992</year>
<school>Univ. of Wisconsin-Madison</school>
</mastersthesis>
<article mdate="2002-01-03" key="tr/dec/SRC1997-018">
<editor>Paul R. McJones</editor>
<title>The 1995 SQL Reunion</title>
<journal>Digital System Research Center Report</journal>
<volume>SRC1997-018</volume>
<year>1997</year>
<ee>db/labs/dec/SRC1997-018.html</ee>
<ee>http://www.mcjones.org/System_R/SQL_Reunion_95/</ee>
</article>
Instrukcija procesiranja
Element
Atribut
Zatvarajuća etiketa
Otvarajuća etiketa

## Slide 51: Anatomija XML-a (2)
root
?xml
dblp
mastersthesis
article
mdate
key
author
title
year
school
editor
title
year
journal
volume
ee
ee
mdate
key
2002…
ms/Brown92
Kurt P….
PRPL…
1992
Univ….
2002…
tr/dec/…
Paul R.
The…
Digital…
SRC…
1997
db/labs/dec
http://www.
attribute
root
p-i
element
text

## Slide 52: Anatomija XML-a (3)
sid | cid | exp-grade
1 | 570103 | B
23 | 550103 | A
<student-course-grade>
<tuple><sid>1</sid><cid>570103</cid> <exp-grade>B</exp-grade>
</tuple>
<tuple><sid>23</sid><cid>550103</cid> <exp-grade>A</exp-grade>
</tuple>
</student-course-grade>
ili
<student-course-grade>
<tuple sid=“1” cid=“570103” exp-grade=“B”/>
<tuple sid=“23” cid=“550103” exp-grade=“A”/>
</student-course-grade>
XML lako čuva relacije Primer: Relacija Student-course-grade

## Slide 53: Elementi
<book year=“1967”>
<title>Politics of experience</title>
<author>
<firstname>Ronald</firstname>
<lastname>Laing</lastname>
</author>
</book>
Elemente karakteriše:
Ugnježdena struktura
Drvoidna struktura
Redosled je važana
Sadrži samo znakove, a ne cele brojeve, itd.

## Slide 54: Elementi (2)
Obuhvaćeni su etiketama
  Otvarajuća etiketa: npr. <bibliography>
  Zatvarajuća etiketa: npr. </bibliography>
  Elementi bez sadržaja (prazni): npr. <bibliography /> je skraćenica za <bibliography> </bibliography>
Elementi mogu biti ugnježdeni <bib> <book> Wilde Wutz </book> </bib>
Elementi koji su ugnježdeni mogu biti višečlani <bib> <book> ... </book> <book> ... </book> </bib>
U tim slučajevima, redosled je veoma važan!
Dokumenti moraju biti dobro formirani <a> <b> </a> </b> nije dopušteno! <a> <b> </b> nije dopušteno!

## Slide 55: Atributi
Atributi su pridruženi elementima Primer: <book price = “55“ year = “1967“ > <title> ... </title> <author> ... </author> </book>
Elementi mogu sadržavati samo atribute (unutar otvarajuće etikete) Primer: <person name = “Wutz“ age = 33“/>
Imena atributa moraju biti jedinstvena! Primer: Nelegalna je sledeća konstrukcija <person name = “Wilde“ name = “Wutz“/>
Koja je razlika između umetnutog elementa i atributa? Da li su atributi korisni?
Odluka pri modeliranju: da li da name bude atribut ili element ugnježden u element person? Šta da se radi sa elementom age?

## Slide 56: Tekst i izmešani sadržaj
Tekst se može javiti unutar sadržaja elementa
  Primer: <title>The politics of experience</title>
Tekst može biti izmešan sa ostalim elementima ugnježdenim u dati element
  Primer: <title>The politics of <em>experience</em></title>
Karakteristike izmešanog sadržaja:
  Veoma je koristan za podatke u obliku dokumenata, tj. rečenica
  Nema potreba za mešanim sadržajem u scenarijima „procesiranja podataka“, jer se tada obično obrađuju entiteti i relacije
  Ljudi komuniciraju rečenicama, a ne entitetima i relacijama. XML omogućuje da se sačuva struktura prirodnog jezika, uz dodavanje semantičkih oznaka koje mogu računarski interpretirane

## Slide 57: Prelaz između prirodnog jezika, polu-struktuiranih i struktuiranih podataka
Prirodni jezik: Dana said that the book entitled “The politics of experience“ is really excellent !
Polu-strukturisani podaci (tekst): <citation author=“Dana“> The book entitled “The politics of experience“ is really excellent ! </citation>
Polu-strukturisani podaci (mešani sadržaj): <citation author=“Dana“> The book entitled <title> The politics of experience</title> is really excellent ! </citation>
Strukturisani podaci: <citation>
  <author>Dana</author>
  <aboutTitle>The politics of experience</aboutTitle>
  <rating> excellent</rating>
</citation>

## Slide 58: Sekcija CDATA
Ponekad treba sačuvati originalne znake, a ne interpretirati njihova označavanja
Sekcija CDATA određuje da se sadržaj unutar nje ne parsira kao XML
Primer (poruka Hello,world! je označena):
<message>
  <greeting>Hello,world!</greeting>
  </message>
Primer (označena poruka neće biti parsirana kao XML):
<message>
<![CDATA[<greeting>Hello, world!</greeting>]]>
</message>

## Slide 59: Komentari, instrukcije za procesiranje i prolog
Komentar je tekst između <!-- i --> Primer: <!-- ovo je komentar -->
Instrukcije za procesiranje One ne sadrže podatke, već ih interpretira procesor Sastoje se od para reči meta sadržaj, razdvojenih zarezom, kojima prethodi <?, a iza kojih sledi ?> Primer: U instrukciji za procesiranje <?pause 10 secs ?> pause je meta, a 10secs je sadržaj
  Reč xml je rezervisana reč za metu, koja služi za označavanje prologa
Prolog <?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“ standalone=“yes“ ?> Napomene:
  Atribut standalone određuje da li postoji DTD
  Encoding je obično Unicode.

## Slide 60: Deklaracija korišćenja belina
Beline predstavljaju neprekidnu sekvencu znakova Space, Tab i Return
Za kontrolu korišćenja belina služi specijalan atribut xml:space
Primer čitljivog XML-a (koji sadrži beline): <book xml:space=“preserve“ > <title>The politics of experience</title> <author>Ronald Laing</author> </book>
Primer efikasnog (računarski čitljivog) XML-a: <book xml:space=“default“ ><title>The politics of experience</title><author>Ronald Laing</author></book>
U drugom primeru su (u odnosu na prvi) performanse ubrzane sa faktorom 2

## Slide 61: Prostori imena
Omogućavaju integraciju podataka iz različitih izvora
Omogućavaju integraciju različitih XML rečnika (tj. prostora imena)
Svaki „rečnik“ ima jedinstven ključ, identifikovan URI-jem
Isto lokalno ime iz različitih rečnika može imati
  Različita značenja
  Različite pridružene strukture
Kvalifikovana imena (Qualified Names - Qname) služe za prigruživanje imena „rečniku“
Kvalifikovana imena se odnose na sve čvoroveXML dokumenta koji imaju imena (atribute, elemente, Instrukcije za procesiranje)

## Slide 62: Prostori imena (2)
Način korišćenja
  Povezivanje (tj. prefiks i URI) se uvode u otvarajućoj etiketi elementa
  Kasnije se za opis koristi prefiks, a ne URI
  Postoje podrazumevani prostori imena, pa je prefiks opcionalan
  Prefiks se od lokalnog imena razdvaja dvotačkom, tj. znakom :
Prostori imena se zapisuju slično atributima
  Identifikuju se bilo sa “xmlns:prefix“, ili sa “xmlns“ (ako se radi o podrazumevanom prostoru imena)
  Dati prefiks se, korišćenjem prostora imena, pozezuje sa URI-jem
Opseg prostora imena je ceo elemenat u kome je taj prostor imena deklarisan – uključuje sam elemenat, njegove atribute i sve elemente koji su ugnježdeni u njega
Primer:
  <ns:a xmlns:ns=“someURI“ ns:b=“foo“>
    <ns:b>content</ns:b>
  </ns:a>

## Slide 63: Podrazumevani prostori imena
Kad se specificira podrazumevani prostor imena, ne koristi se prefiks
  <a xmlns=“someURI“ >
  <b/> <!-- a and b are in the someURI namespace! -->
  </a>
Podrazumevani prostor imena se odnosi samo na ugnježdene elemente, a ne na atribute
  <a xmlns=“someURI“ c = “not in someURI namespace“>
  <b/> <!-- a and b are in the someURI namespace! -->
  </a>

## Slide 64: Primer rada sa prostorima imena
Tanjiri iz servisa za ručavanje i satelitski „tanjiri“
  Neka „rečnik“ DQ1 definiše dish for china
    Diameter, Volume, Decor, ...
  Neka „rečnik“ DQ2 defines dish for satellites
    Diameter, Frequency
  Postavlja se pitanje: Koliko ovde ima „tanjira“?
  To pitanje se svodi na jedno od sledeća dva pitanja:
    „How many dishes are there?“ or
    „How many dishes are there?“

## Slide 65: Primer rada sa prostorima imena (2)
XML opis „tanjira“ iz pribora za ručavanje:
<gs:dish xmlns:gs = “http://china.com“ >
<gs:dm gs:unit = “cm“>20</gs:dm>
<gs:vol gs:unit = “l“>5</gs:vol>
<gs:decor>Meissner</gs:decor>
</gs:dish>
XML opis „tanjira“ za prijem satelitskog signala:
<sat:dish xmlns:sat = “http://satelite.com“ >
<sat:dm>200</sat:dm>
<sat:freq>20-2000MHz</sat:freq>
</sat:dish>

## Slide 66: Primer rada sa prostorima imena (3)
XML opis „tanjira“ za ručavanje, gde su merene jedinice iz drugog prostora imena:
<gs:dish xmlns:gs = “http://china.com“ xmlns:uom = “http://units.com“>
<gs:dm uom:unit = “cm“>20</gs:dm>
<gs:vol uom:unit = “l“>5</gs:vol>
<gs:decor>Meissner</gs:decor>
<comment>This is an unqualified element name</comment>
</gs:dish>

## Slide 67: Primer rada sa prostorima imena (4)
Kod prostora imena se razlikuju:
  Vezivanje prostora imena sa URI-jem
  Kvalifikovanje imena
  <root xmlns=“http://www.first.com/aspace” xmlns:otherns=“…”>
  <myns:tag xmlns:myns=“http://www.fictitious.com/mypath”>
  <thistag>is in the default namespace (www.first.com/aspace)</thistag>
  <myns:thistag>is in myns</myns:thistag> <otherns:thistag>is a different tag in otherns</otherns:thistag>
  </myns:tag>
  </root>
Podrazumevani prostor imena
se odnosi na sva imena koja
nisu kvalifikovana
Definiše “otherns” kvalifikator

## Slide 68: Primeri XML podataka
XHTML (pregledač/prezentacija)
RSS (blogovi)
UBL (univerzalni poslovni jezik)
HealthCare Level 7 (medicinski podaci)
XBRL (finansijski podaci)
XMI (meta podaci)
XQueryX (programo)
XForms, FXML (forme)
SOAP (poruke za komunikaciju)
Microsoft ADO.Net (baze podataka)
Microsoft Office, Powerpoint (dokumenti)

## Slide 69: Struktuiranje XML-a
Za razliku od drugih formata podataka, XML je veoma fleksibilan i elementi se mogu umetati na različite načine
Može se početi sa pisanjem XML-a koji predstavlja podatke i bez prethodnog dizajniranja strukture
  Tako se radi kod relacionih baza podataka ili kod Java klasa
Međutim, strukturisanje ima veliki značaj:
  Podspešuje pisanje aplikacija koje procesiraju podatke
  Ograničava podatke na one koje su korektni za datu aplikaciju
  Definiše „a priori“ protokol o podacima koji se razmenjuju između učesnika u komunikaciji
Struktura XML-a modelira podatke i sadrži:
  Definicije struktura
  Definicije tipova
  Podrazumevane vrednosti

## Slide 70: Struktuiranje XML-a (2)
Karakteristike struktuiranja:
Nije formalizovano na način kako je to urađeno kod relacionih baza podataka
  Ono je obično zasnovano na strukturi koja se već nalazi u podacima, npr relacionoj SUBP ili raširenoj elektronskoj tabeli
Šri struktuiranju se XML drvo orjentiše prema „centralnim” objektima
Velika dilema: element ili atribut
  Element se koristi za osobinu koja sadrži svoje osobine ili kada se može očekivati da će biti više takvih unutar elementa koji ih sadrži
  Atribute se koristi kada se radi o jednoj osobini – mada je OK da se i tada koristi element!

## Slide 71: Istorija i uloga jezika za opis strukture XML-a
Postoji nekoliko standardnih jezika za opis strukture XML-a
  DTD-ovi, XML Shema, RelaxNG
Jezici koji opisuju strukturu se definišu ortogonalno u odnosu na sam XML
Kod XML-a su opis strukture i podaci potpuno razdvojeni
  Podaci mogu postojati i uz opis strukture i bez njega
  Podaci mogu postojati i uz više opisa struktura
  Evolucija strukture veoma retko dovodi do evolucije podataka
  Može se raditi tako što se struktura definiše pre podataka, a može i tako što se struktura ekstrakuje iz podataka
Jezici za opis strukture čine da XML postaje pravi izbor za manipulaciju polu-strukturisanim podacima, podacima koji brzo evoluiraju ili podacima koji su podesivi u velikoj meri

## Slide 72: Korektnost XML dokumenata
Dobro formirani dokumenti
  Kod njih se verifikuju samo osnovna XML ograničenja, npr. <a></b>
Validni dokumenti
  Kod njih se verifikuju dodatna ograničenja opisana u nekom od jezika za opis strukture (npr. DTD, XML shema)
XML dokumenti koji nisu dobro formirani ne mogu biti procesirani
XML dokumenti koji nisu validni ipak mogu biti procesirani (mogu se upitima izvlačiti podaci, mogu biti transformisani, itd.)

## Slide 73: XML i DTD

## Slide 74: DTD
DTD je deo originalne XML 1.0 specifikacije
DTD opisuje “gramatiku” za XML datoteku
  Deklaracije elemenata: pravila i ograničenja koja opisuju dopuštene načine ugnježdavanja elemenata
  Attributes lists: opisuje koji su atributi dopušteni nad kojim elementima
  Dodatna ograničenje na vrednosti elemenata i atributa
  Koji je elemenat koreni čvor XML strukture
Provera strukturnih ograničenja pomoću DTD se naziva DTD validacija (određuje se da li je XML dokument validan ili invalidan)
Zbog svojih ograničenja, DTD se sada relativno retko koristi za validaciju XML dokumenata

## Slide 75: Referisanje na DTD u okviru XML-a
Nema DTD-a (radi se o dobro formiranom XML dokumentu)
DTD je unutar dokumenta: <!DOCTYPE name [definition] >
Spoljašnji DTD, specificiran URI-jem: <!DOCTYPE name SYSTEM “demo.dtd“>
Spoljašnji DTD, dato je ime i (opcionalno) URI: <!DOCTYPE name PUBLIC “Demo“> <!DOCTYPE name PUBLIC “Demo“ “demo.dtd“>
DTD je unutrašnji + spoljašnji: <!DOCTYPE name1 SYSTEM “demo.dtd” >

## Slide 76: Primeri XML validacije sa DTD
Primer DTD-a koji opisuje strukturu dblp sloga:
  <!ELEMENT dblp((mastersthesis | article)*)>
  <!ELEMENT mastersthesis(author,title,year,school,committeemember*)>
  <!ATTLIST mastersthesis(mdate CDATA #REQUIRED key ID #REQUIRED
  advisor CDATA #IMPLIED>
  <!ELEMENT author(#PCDATA)>
…
Primer referisanja na DTD u okviru XML datoteke:
  <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
  <!DOCTYPE dblp SYSTEM “my.dtd">
  <dblp>…

## Slide 77: Primeri XML validacije sa DTD (2)
Primer dela DTD koji opisuje strukturu knjige i indeksa:
<!ATTLIST book isbn ID #REQUIRED price CDATA #IMPLIED index IDREFS ““ >
…
Primer dela XML-a koji opisuje knjige:
<book id=“1“ index=“2 3 “ >
<book id=“2“ index=“3“/>
<book id =“3“/>

## Slide 78: Primeri XML validacije sa DTD (3)
Primer dela XML-a sa identifikatorima i referencama na identifikatore:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!DOCTYPE graph SYSTEM “special.dtd">
<graph>
<author id=“author1”>
<name>John Smith</name>
</author>
<article>
<author ref=“author1” /> <title>Paper1</title>
</article>
<article>
<author ref=“author1” /> <title>Paper2</title>
</article>
…
Pretpostavimo da je definisano da ovo bude tipa ID
Pretpostavimo da je ovo tipa IDREF

## Slide 79: XML Sheme

## Slide 80: Ograničenja DTD-ova
DTD opisuje samo „gramatiku“XML datoteke, a ne detaljnu strukutru niti tipove
Tako, na primer, preko DTD se ne može iskazati da:
  elemenat “length” mora sadržavati nenegativan ceo broj (ograničenje koje se odnosi a tip vrednosti elementa ili atributa)
  elemenat “unit” treba da bude dopušten samo onda kada je prisutan elemenat “amount” (ograničenje koje se odnosi na zajedničko pojavljivanje)
  elemenat “comment” može da se pojavi na bilo kom mestu (fleksibilnost sheme)
  DTD-ov ID nije preterano dobra implementacija za vrednost ključa
  Ne postoji podrška za nasleđivanje kao kod objetktno-orjentisanih jezika
  Sintaksa koja je bliska XML-u, ali nije XML nije pogodna da se na toj osnovi razvijaju alati

## Slide 81: Principi dizajna za sheme
Jezik XML shema treba da bude:
  Izražajniji od XML DTD-ova
  Izražen pomoću XML-a
  Samo-opisiv
  Pogodan za korišćenje za širok opseg aplikacija koje koriste XML
  Direktno pogogdan za korišćenje na Internetu
  Optimizovan za interoperabilnost
  Dovoljno jednostavan da se može implementirati na skromnim resursima
  Usaglašen sa relevantnim W3C specifikacijama

## Slide 82: Osnove XML sheme
Kreirana tako da prevaziđe probleme sa DTD-ovima
  Ima XML sintaksu
  Može definisati ključeve korišćenjem XPath konstrukcija
  Tip korenog elementa za dokument je globalno naniže komptibilan sa DTD
  Prostori imena su deo XML shema
  Podržano je nasleđivanje tipova, koje uključuje i ograničavanje opsega
    Nasleđivanje proširivanjem (by extension) kojim se dodaju novi podaci
    Nasleđivanje ograničavanjem (by restriction) kojim se dodaju nova ograničenja
  Podržani su domeni i predefinisani tipovi podataka

## Slide 83: Osnove XML sheme (2)
Prosti tipovi predstavljaju način restrikcije domena na skalarne vrednosti
  Tako se može definisati prosti tip zanosvan na celobrojnom tipu, pri čemu su vrednosti tog prostog tipa utar zadatog opsega
Složeni tipovi su način definisanja struktura element/atribut
  U osnovi ekvivalentni sa !ELEMENT kod DTD-a, ali moćnije
  Specificira bilo sekvencu, bilo izbor među elementima - potomcima
  Specificira minimalni i maksimalni broj pojavljivanja (minOccurs i maxOccurs), pri čemu je podrazumevana vrednost 1
Elementima se može pridružiti složeni tip ili prosti tip
Atributima se može pridružiti samo prosti tip
Tipovi mogu biti predefinisani ili korisnički
  Složeni tipovi mogu biti samo korisnički, ne mogu biti predefinisani

## Slide 84: Struktura sheme
Primer dela sheme koji opisuje strukturu knjige:
<?xml version=“1.0“ ?>
<xsd:schema xmlns:xsd=“http://w3.org/2001/XMLSchema“>
<xsd:element name=„book“ type=“BookType“/> <xsd:complexType name=“BookType“>
<xsd:sequence>
<xsd:element name=“title“ type=“xsd:string“/>
<xsd:element name=“author“ type=“PersonType“ minOccurs=“1“ maxOccurs=“unbounded“/>
<xsd:complexType name=„PersonType“> <xsd:sequence> ... <xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name=“publisher“ type=“xsd:anyType“/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>

## Slide 85: Prolog sheme
Primer prologa sheme:
<?xml version=“1.0“ ?>
<xsd:schema xmlns:xsd=“http://w3.org/2001/XMLSchema“>
...
</xsd:schema>
Napomene:
  Shema se obično čuva u odvojenom XML dokumentu
  Rečnik za shemu se definiše u specijalnom prostoru imena, a kao prefiks se obično koristi xsd
  Postoji shema koja opisuje XML sheme
  Elemenat schema je uvek koren za XML shemu

## Slide 86: Globalne deklaracije
Instance (tj. primerci) globalne deklaracije elementa predstavljaju potencijalne korene elemente za date XML dokumente
Globalne deklaracije se mogu referencirati na sledeći način: <xsd:schema xmlns:xsd=“...“> <xsd:element name=“book“ type=“BookType“/> <xsd:element name=“comment“ type=“xsd:string“/> <xsd:ComplexType name=“BookType“> ... <xsd:element ref=“comment“ minOccurs=“0“/> ...
Ograničenja
  ref se ne može koristiti u globalnoj deklaraciji
  Ni minOccurs, maxOccurs se ne mogu koristiti u globalnoj deklaraciji

## Slide 87: Deklaracija globalnog elementa
Primer definisanja elementa u XML shemi:
<xsd:element name=“book“ type=“BookType“/>
Napomene:
  Etiketa element služi za deklarisanje elemenata
  Atribut name služi za imenovanje elementa
  Atribut type definiše tip elementa
    Primer: U prethodnom slučaju, tip elementa book je tip BookType, koji je definisan u nastavku
  Declaracije direktno unutar elementa schema su globalne
    Samo oni elementi čije su deklaracije globalne mogu doći u obzir da budu koreni za XML shemu
    Primer: U prethodnom slučaju, jedini globalni element je book, pa stoga koren za validni XML dokument opisano ovm shemom mora biti book

## Slide 88: Deklaracija globalnog tipa
Primer definisanja složenog tipa u XML shemi:
<xsd:complexType name=“BookType“>
<xsd:sequence>
...
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
Napomene:
  Ovaj složen tip je definisan kao sekvenca elemenata
  Atribut name određuje ime tipa
  Ova definicija tipa je globalna (nalazi se direktno unutar elementa schema), pa se ovako definisan tip može koristiti u ma kojoj drugoj definiciji

## Slide 89: Lokalni elemenat
Primer definisanja lokalnog elementa u XML shemi:
<xsd:sequence>
<xsd:element name=“title“ type=“xsd:string“/>
</xsd:sequence>
Napomene:
  Ovo je lokalni elemenat, jer se ne nalazi direktno u elementu schema, već unutar kompleksnog tipa Dakle, elemenat title ne može biti koreni elemenat dokumenta
  Atribut name služi za imenovanje elementa
  Atribut type definiše tip elementa
  Tip xsd:string je predefinisani tip za XML shemu

## Slide 90: Deklaracija lokalnog elementa
Primer definisanja lokalnog elementa author:
<xsd:element name=“author“ type=“PersonType“ minOccurs=“1“ maxOccurs=“unbounded“/>
Napomene:
  Ako se analizira cela XML shema, jasno je da se radi o deklaraciji lokalnog elementa
  Tip PersonType je korisnički definisan tip
  Atributi minOccurs i maxOccurs određuju kardinalnost elementa author u tipu BookType
  Ovakva vrsta definisanja atributa se u žargonu naziva „brušenje“ („facet“);
  Postoji 15 različitih vrsta brišenja, npr. minExclusive, totalDigits, itd.
  Podrazumevane vrednosti za ove atribute su minOccurs=1, maxOccurs=1

## Slide 91: Definicija lokalnog tipa
Primer definisanja lokalnog tipa PersonType:
<xsd:complexType name=„PersonType“> <xsd:sequence>
<xsd:element name=„first“ type=„xsd:string“/>
<xsd:element name=„last“ type=„xsd:string“/>
<xsd:sequence> </xsd:complexType>
Napomene:
  S obzirom da je definisan u okviru definicije tipa BookType, tip PersonType je lokalan i može biti korišćen samo unutar opsega definicije tipa BookType
  Sintaksa ovog tipa je slična sintaksi tipa BookType

## Slide 92: Definicija lokalnog elementa
Primer definisanja lokalnog elementa publisher:
<xsd:element name=”publisher“ type=“xsd:anyType“/>
Napomene:
  S obzirom da je definisan u okviru definicije tipa BookType, ovaj element je lokalan
  Svaka knjiga ima tačno jedan elemenat publisher
  Brušenja minOccurs, maxOccurs imaju podrazumevanu vrednost 1
  Tip anyType je predefinisani tip koji dozvoljava bilo kakav sadržaj
  Tip anyType je podrazumevan – ako se ništa ne napiše, onda se radi o tom tipu Definicija koja sledi je ekvivalentna definciji iz primera:
    <xsd:element name=“publisher“ />

## Slide 93: Primer sheme
Shema koji opisuje strukturu knjige:
<?xml version=“1.0“ ?>
<xsd:schema xmlns:xsd=“http://w3.org/2001/XMLSchema“>
<xsd:element name=„book“ type=“BookType“/> <xsd:complexType name=“BookType“>
<xsd:sequence>
<xsd:element name=“title“ type=“xsd:string“/>
<xsd:element name=“author“ type=“PersonType“ minOccurs=“1“ maxOccurs=“unbounded“/>
<xsd:complexType name=„PersonType“> <xsd:sequence> ... <xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name=“publisher“ type=“xsd:anyType“/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>

## Slide 94: Primer sheme (2)
XML koji je saglasan sa prethodnom shemom:
<?xml version=„1.0“>
<book>
<title>Die Wilde Wutz</title>
<author><first>D.</first>
<last>K.</last></author>
<publisher>
Addison Wesley, <state>CA</state>, USA
</publisher>
</book>

## Slide 95: Primer sheme (3)
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:element name=“mastersthesis" type=“ThesisType"/>
<xsd:complexType name=“ThesisType">
  <xsd:attribute name=“mdate" type="xsd:date"/>
  <xsd:attribute name=“key" type="xsd:string"/>
  <xsd:attribute name=“advisor" type="xsd:string"/>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name=“author" type=“xsd:string"/>
    <xsd:element name=“title" type=“xsd:string"/>
    <xsd:element name=“year" type=“xsd:integer"/>
    <xsd:element name=“school" type=“xsd:string”/>
    <xsd:element name=“committeemember" type=“CommitteeType” minOccurs=“0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
ovo je element koren, sa tipom čija specifikacija sledi
Pridružuje “xsd” prostor imena
sa XML shemom

## Slide 96: Deklaracije atributa
Attributi mogu biti samo prostog tipa (npr. string)
Deklaracije atributa mogu biti globalne
  Takve deklaracije se mogu ponovo iskoristiti pomoću ref
Deklaracije atributa su kompatibilne sa listom atributa u DTD
  Moguće je korišćenje podrazumevanih vrednosti
  Moguće je atribute proglasiti zahtevanim ili opcionalnim
  Postojanje fiksnih atributa
  Kao dodatna osobina, postoje i „zabranjeni“ atributi

## Slide 97: Deklaracije atributa (2)
Primer dela sheme koji opisuje strukturu knjige i indeksa:
<xsd:complexType name=“BookType“>
<xsd:sequence> ... </xsd:sequence>
<xsd:attribute name=“isbn“ type=“xsd:string“ use=“required“/>
<xsd:attribute name=“price“ type=“xsd:decimal“ use=“optional“ />
<xsd:attribute name=“curr“ type=“xsd:string“
fixed=“EUR“ />
<xsd:attribute name=“index“ type=“xsd:idrefs“
default=““ />
</xsd:complexType>

## Slide 98: Anonimni tipovi
Primer dela sheme koji opisuje strukturu knjige, gde se tip koji opisuje osobu ne imenuje:
<xsd:complexType name=“BookType“>
...
<xsd:element name=“author“>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name=“first“ type=“xsd:string“/>
<xsd:element name=“last“ type=“xsd:string“/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
...

## Slide 99: Elementi i atributi
Primer dela sheme koji opisuje strukturu cene:
<xsd:element name=“price“>
<xsd:complexType>
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base= “xsd:decimal“ >
<xsd:attribute name=“curr“ type=“xsd:string“/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
Primer za validan primerak cene: <price curr=“USD“ >69.95</price>

## Slide 100: Elementi i atributi (2)
Primer dela sheme koji opisuje strukturu cene:
<xsd:element name=“price“>
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name=“curr“ type=“xsd:string“/>
<xsd:attribute name=“val“ type=“xsd:decimal“/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
Primer za validan primerak cene: <price curr=“USD“ val=“69.95“ />

## Slide 101: Predefinisani prosti tipovi
Numerički tipovi
  Integer, Short, Decimal, Float, Double, HexBinary, ...
Tipovi za datume i periode
  Duration, DateTime, Time, Date, ...
Tipovi za niske
  String, NMTOKEN, NMTOKENS, NormalizedString
Ostali tipovi
  Qname, AnyURI, ID, IDREFS, Language, Entity, ...
Kao zaključak, postoje 44 predefinisana prosta tipa

## Slide 102: Izvedeni prosti tipovi
Primer dela sheme sa tipom gde je izvršeno ograničavanje domena: <xsd:simpleType name=“MyInteger“>
  <xsd:restriction base=“xsd:integer“>
  <xsd:minInclusive value=“10000“/>
  <xsd:maxInclusive value=“99999“/>
  </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
Primer definicije tipa gde je izvršeno ograničavanje domena preko regularnih izraza, tako da valute može biti zapisana samo pomoću tri velika slova:
  <xsd:simpleType name=“Currency“>
  <xsd:restriction base=“xsd:string“ >
  <xsd:pattern value=“[A-Z]{3}“/>
  </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

## Slide 103: Izvedeni prosti tipovi (2)
Primer definicije tipa gde je izvršeno ograničavanje domena preko enumeracije:
<xsd:simpleType name=“Currency“>
  <xsd:restriction base=“xsd:string“ >
  <xsd:enumeration value=“ATS“/>
  <xsd:enumeration value=“EUR“/>
  <xsd:enumeration value=“GBP“/>
  <xsd:enumeration value=“USD“/>
  </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
Napomene:
  Najveći broj predefinisanih tipova je izveden restrikcijom iz drugih predefinisanih tipova, npr tip Integer je izveden iz tipa Decimal
  Od 44 predefinisana tipa, samo njih 19 su osnovni tipovi

## Slide 104: Prosti tip listi
Postoji više vrsta prostih tipova za liste:
  Predefinisani tipovi listi: IDREFS, NMTOKENS
  Korisnički definisani tipovi listi Primer sheme za korisnički definisan tip liste
    <xsd:simpleType name = ”intList“ >
    <xsd:list itemType = “xsd:integer“ />
    </xsd:simpleType>
Karakteristike:
  Elementi u primerku takve liste su razdvojeni belinama
    “5 -10 7 -20“
  Brušenja za restrikcije kod ovih listi su: length, minLength, maxLength, enumeration

## Slide 105: Prosti tip listi sa restrikcijom
  Primer sheme za korisnički definisan tip liste sa restrikcijom:
  <xsd:simpleType name = “Participants“ >
  <xsd:list itemType = “xsd:string“ />
  <xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name = “Medalists“ >
  <xsd:restriction base = “Participants“ >
  <xsd:length value = “3“ />
  </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

## Slide 106: Prosti tip unije
Odgovara znaku | kod DTD
Ima isto značenje kao slogovi sa promenljivim delom u Pascal-u ili kao unije u C-u
Instance su validne ako su validne za jedan od pobrojanih tipova Primer sheme sa prostim tipom unije:
  <xsd:simpleType name = “Potpurri“ >
  <xsd:union memberTypes = “xsd:string intList“/>
  </xsd:simpleType>
  Primer XML instanci validnih za gornju shemu:
  “fünfzig“ “1 3 17“ “wunderbar“ “15“
Za prosti tip unije su podržana brušenja pattern i enumeration

## Slide 107: Element choice
Primer sheme za knjigu koja ima ili element author ili element editor:
  <xsd:complexType name = “Book“ > <xsd:sequence>
  <xsd:choice>
  <xsd:element name = “author“ type = “Person“
  maxOccurs = “unbounded“ />
  <xsd:element name = “editor“ type = “Person“ />
  </xsd:choice>
  </xsd:sequence> </xsd:complexType>

## Slide 108: Grupe elemenata
Opis sheme kada se treba postići da ako element book sadrži element editor, tada book takođe sadrži i element sponsor:
  <xsd:complexType name = „Book“ > <xsd:sequence>
  <xsd:choice>
  <xsd:element name = „Author“ type = „Person“ .../>
  <xsd:group ref = „EditorSponsor“ />
  </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType>
  <xsd:group name = „EditorSponsor“ > <xsd:sequence> <xsd:element name =„Editor“ type=„Person“ />
  <xsd:element name = „Sponsor“ type = „Org“ />
  </xsd:sequence> </xsd:group>

## Slide 109: Grupe atributa
Opis sheme sa grupom atributa:
<xsd:attributeGroup name = „PriceInfo“ >
<xsd:attribute name = „curr“ type = „xsd:string“ />
<xsd:attribute name = „val“ type = „xsd:decimal“ />
</xsd:attributeGroup>
<xsd:complexType name = „Book“ >
...
<xsd:attributeGroup ref = „PriceInfo“ />
</xsd:complexType>

## Slide 110: Definicija ključeva
Ključevi jednoznačno identifikuju element i definisani su kao deo elementa
Uveden je specijalni element koji se ugnježdava, nazvan key
  U okviru tog novog elementa uvedeni su:
    selector: opisuje kontekst na koji se odnosi ključ
    field: opisuje koje je polje ključ u kontekstu opisanim selektorom
  Ako ima više elemenata field u okviru ključa, tada se radi o tzv. kompozitnom ključu
Vrednosti za selector i za field su XPath izrazi
Validacija ključa u XML-u se realizje na sledeći način:
  Evaluira se selector i dobije sekvenca čvorova
  Evaliraju se vrednosti za field na sekvenci čvorova i dobije se skup uređenih n-torki vrednosti
  Proverava se da li ima duplikata u skupu uređenih n-torki vrednosti

## Slide 111: Definicija ključeva (2)
Primer sheme u kojoj je isbn definisano kao ključ za books u bib:
  <element name = „bib“> <complexType> <sequence>
  <element book maxOccurs = „unbounded> <complexType> <sequence> ... </sequence>
  <attribute name = „isbn“ type = „string“ />
  </complexType> </element> </sequence>
  <key name = „constraintX“ >
  <selector xpath = „book“ /> <field xpath = „@isbn“ />
  </key>
  </complexType> </element>

## Slide 112: Reference (strani ključevi)
Strani ključevi predstavljaju deo definicije elementa
Uveden je specijalni element koji se ugnježdava, nazvan keyref (sa atributom refer) i u okviru njega elementi selector i field (sa atributom xpath)
  selector: određuje kontekst stranih ključeva
  field(s): specificira strani ključ
  refer: daje opseg za reference (ograničenja za ključ)
Primer sheme za knjige koje referišu prema drugim knjigama:
  <keyref name = “constraintY“ refer = “constraintX“ >
  <selector xpath = “book/references“ />
  <field xpath = “@isbn“ />
  </keyref>

## Slide 113: XML i programerske paradigme

## Slide 114: XML i OO
Encapsulacija
  OO sakriva podatke
  XML čini da podaci budu eksplicitni
Hijerarhija tipova
  OO definiše relacije podskup/nadskup
  XML deli strukturu, pa skupovne relacije nemaju smisla
Podaci i ponašanje
  OO ih pakuje zajedno u jednu celinu
  XML razdvaja podatke od njihove interpretacije

## Slide 115: XML i relacione baze podataka
Strukturne razlike
  Drvo naspram tabele
  Heterogene naspram homogenih
  Opcionalni tipovi naspram striktnog tipiziranja
  Nenormalizovani podaci naspram normalizovanih
Neke od sličnosti
  Logička i fizička nezavisnost podataka
  Deklarativna semantika
  Generički model podataka

## Slide 116: Programerski modeli procesiranja XML-a
Ogromna korist od XML-a su standardni parseri i standardni API-ji (nezavisni od jezika) za njihovo procesiranje
DOM je objektno-orjentisana reprezentacija XML drveta parsiranja
  DOM objekti sadrže
    metode kao što su getFirstChild, getNextSibling, koje predstavljaju uobičajen način prolaska kroz drvo
    Takođe mogu da modifikuju samo DOM drvo, tj. da izmene XML, korišćenjem metoda insertAfter, itd
SAX se koristi u situacijama kada nisu potrebni svi podaci
  Interfejs za parser je ključan u ovom pristupu:
    On poziva funkciju svaki put kada parsira instrukciju procesiranja, element itd.
    Razvijeni kod može odrediti šta treba raditi u datom slučaju, npr. modifikovati strukturu podataka ili ukloniti dete delove podataka

## Slide 117: XML upiti
Upitni jezik predstavlja alternativni pristup procesiranju XML podataka
  Definiše se neka vrsta šablona koji opisuje prolaske (tj. putanje) od korenog čvora usmerenog grafa koji predstavlja XML
  Potencijalna korist ovakvog pristupa ogleda se u eksploataciji paralalizma, pogleda, mapranja shema itd.
  Kod jezika XML, osnova za ovakve šablone se naziva XPath
    XPath takođe može deklarisati neka ogrnaučenja na vrednosti koje se traže
    XPath kao rezultat upita vraća skup čvorova koji predstavlja poklapanja

## Slide 118: XPath
U svom najprostijem obliku, XPath liči na opis putanje u sistemu datoteka:
  /mypath/subpath/*/morepath
Međutim, XPath vraće skup čvorova koji predstavljaju XML čvorove (i njihova poddrveta) koji se nalaze na kraju zadate putanje
XPaths na samom kraju putanje može sadržavati testove za čvorove, i tako kreirati filter po tipu čvora metodama text(), processing-instruction(), comment(), element(), attribute()
XPath vodi računa o uređenju, može se postaviti upit tako da se vodi računa o uređenju i dobiti odgovor koji poštuje dato uređenje

## Slide 119: Zahvalnica
Delovi materijala ove prezentacije su preuzeti iz:
Skripte iz predmeta Uvod u veb i internet tehnologije, na Matematičkom fakultetu Univeziteta u Beogradu, autor prof. dr Filip Marić
Skripte iz predmeta Informatika na Univerzitetu Milano Bicocca, autor dr Mirko Cesarini