## Slide 1: Uvod u veb i internet tehnologije

## Slide 2: Slojevi kod računarskih mreža aplikativni sloj protokol FTP

## Slide 3: Protokoli i slojevi
OSI sloj | TCP/IP sloj | Jedinica | Protokol
aplikativni sloj (mrežni procesi vezani za aplikaciju) | aplikativni sloj | podatak | HTTP, FTP, Telnet, DNS, DHCP, POP/SMTP, NNTP
sloj prezentacije (enkripcija i kodiranje podataka) |  | podatak | MIME, TLS, SSL
sloj sesije (uspostavljanje sesije krajnjih korisnika) |  | podatak | SSH, Named Pipes, PPTP
transportni sloj (veza, pouzdanost, transport) | transportni sloj | segment datatgram | TCP, UDP, SCTP, DCCP
mrežni sloj (logičko adresiranje i rutiranje) | međumrežni sloj | paket | IP (IPv4, IPv6), ICMP, ARP, RARP
sloj veze podataka (fizičko adresiranje, pristup medijumu) | sloj pristupa mreži | okvir | PPP, HDLC, Frame Relay
fizički sloj (prenos signala) |  | bit | Token Ring, RS-232, T1, E1, POTS, OTN, DSL, 802.11a/b/g/n PHY, 802.15.x PHY, Ethernet, USB, Bluetooth, Firewire (IEEE 1394)

## Slide 4: Protokol aplikativnog sloja - FTP
  File Transfer Protocol (FTP) je protokol za prenos datoteka izmedu računara
    Protokol datira još od 1970-tih i doba ranog Interneta, ali se i danas koristi
    U okviru tipične FTP sesije, korisnik sedi za jednim host računarom i želi da prenosi datoteke na ili sa drugog host računara
    FTP koristi TCP kao protokol za komunikaciju nižeg nivoa
    FTP protokol ostvaruje dve TCP konekcije za prenos datoteka. Jedna konekcija (obično na portu 21) se koristi za prenos kontrolnih informacija, a druga (obično na portu 20) za prenos samih podataka
    Za svaku datoteku, otvara se nova konekcija za prenos podataka, koja se automatski zatvara kada se završi prenos datoteka
    Za to vreme kontrolna konekcija sve vreme ostaje otvorena
    Za razliku od HTTP protokola, tokom FTP sesije server mora da čuva odredene podatke o korisniku (na primer, tekući direktorijum) tj. FTP je protokol koji čuva stanje (statefull protocol)

## Slide 5: Protokol aplikativnog sloja – FTP (2)
  Kontrole koje se izdaju serveru putem kontrolne konekcije se zapisuju u čitljivom ASCII obliku:
    USER username - koristi se za slanje identifikacije korisnika serveru
    PASS password - koristi se za slanje lozinke korisnika serveru
    LIST - koristi se kako bi se serveru poslala poruka da pošalje listu datoteka u tekućem direktorijumu
    RETR filename - koristi se kako bi se sa servera (iz tekućeg direktorijuma) prenela datoteka sa datim imenom na klijent (u tekući direktorijum)
    STOR filename - koristi se kako bi se sa klijenta (iz tekućeg direktorijuma) prenela datoteka sa datim imenom na server (u tekući direktorijum)

## Slide 6: Protokol aplikativnog sloja – FTP (3)
  Server obično na zahteve klijenta otvara konekciju za prenos podataka, a istovremeno preko kontrolne konekcije šalje statusne poruke ili poruke o greškama, kao što su:
    331 Username OK, password required
    25 Data connection already open; transfer starting
    425 Can’t open data connection
    452 Error writing file

## Slide 7: Zahvalnica
Delovi materijala ove prezentacije su preuzeti iz:
Skripte iz predmeta Uvod u veb i internet tehnologije, na Matematičkom fakultetu Univeziteta u Beogradu, autor prof. dr Filip Marić
Prezentacija iz predmeta Uvod u veb i internet tehnologije, na Matematičkom fakultetu Univeziteta u Beogradu, autor dr Vesna Marinković
Skripte iz predmeta Informatika na Univerzitetu Milano Bicocca, autor dr Dario Pescini